## Slide 1: Оптимизация

## Slide 2: Обратные задачи
Прямая задача – определение значений функции по известным параметрам
  моделирование
Обратная задача – определение параметров функции по известным значениям
  аппроксимация или оптимизация
оптическая система
изображение
картина дифракции
форма отверстия
аберрации:
расфокусировка c20=0.23λ
астигматизм c22=0.22λ
ФРТ
ФРТ
аберрации:
кома с31=0.412λ

## Slide 3: Задача оптимизации
Оптимизация – поиск минимума функции
  целевая функция / оценочная функция
Параметры оптимизации - переменные, от которых зависит функция, и которые меняются в процессе оптимизации
Ограничения – допустимые значения параметров
  (например, толщина)
  - четное число (например, в полиномах Цернике)
  Безусловная оптимизация – нет никаких ограничений
  Условная оптимизация – заданы какие-то ограничения
f(x)

## Slide 4: Оценочная функция
Что делать если надо найти , например ?
  оценочная функция
Что делать, если надо найти
  оценочная функция
Многокритериальная оптимизация – одновременно минимизируется несколько функций
  иногда можно задать через однокритериальную оптимизацию (

## Slide 5: Локальный и глобальный минимум
Локальный минимум – минимум функции в некотором диапазоне
Глобальные минимум – минимум на всей области существования функции
Стартовая точка – начальные значения всех параметров
  От стартовой точки может зависеть скорость достижения минимума и достижение локального либо глобального максимума
локальный минимум
глобальный минимум
стартовая точка 2
стартовая точка 1

## Slide 6: Классификация методов оптимизации
Методы нулевого порядка, использующие информацию только о значениях функции
Методы первого порядка, использующие информацию о значениях самой функции и ее первых производных
  методы наискорейшего градиентного спуска, дробления шага, Гаусса-Зейделя, Флетчера-Ривса
Методы второго порядка, использующие, кроме того, и информацию о вторых производных функции
  метод Ньютона и его модификации
Одномерные методы – у оптимизируемая функция зависит только от одной переменной
Многомерные методы – у функция зависит от нескольких переменных
Дискретная оптимизация (дискретное программирование) – задачи, в которых переменные могут принимают только дискретные значения
  Например, целочисленные
  Например, марки стекол при оптимизации оптических систем

## Slide 7: Метод половинного деления (метод дихотомии)
Берем три точки:
    левый край отрезка
    середина отрезка
    правый край отрезка
    Если , и
    - требуемая точность вычислений
Выполняется пока :
  if ()
  else
Еще раз проверить:
f (x)
x
a
b
f (xl)
f (xm)
f (xr)
f (x)
x
a
b
f (xl)
f (xr)
f (xm)
f (x)
x
a
b
f (xr)
f (xl)
f (xm)

## Slide 8: Градиентный метод
https://youtu.be/f9oDe4Yq4E0?t=333 (с 5:33 до 8:42)

## Slide 9: Задание
Реализовать метод половинного деления и вычислить радиус окружности для заданной концентрации энергии ФРТ (см.вариант). Сравнить результат с функцией fminbnd.
Выполнить оптимизацию фокусного расстояния склейки с учетом ограничений (см.вариант) функцией fmincon.
Задание оценивается в баллах:
  8 баллов - выполнение работы
  +1 балл - выполнение работы в срок
  + 1 балла - первому кто сдаст отчет

## Slide 10: Matlab: одномерная оптимизация fminbnd
Поиск минимум функции с одним параметром в диапазоне
x = fminbnd(fun,x1,x2)
x = fminbnd(fun,x1,x2,options)
  fun – оптимизируемая функция
  - диапазон допустимых значений параметра
  options – настроечные параметры оптимизации
Например: x=fminbnd(@EnergyInRadius_r, 0, x_max);
  x – найденный параметр
  [0 ; x_max] – диапазон допустимых значений радиуса
https://docs.exponenta.ru/optim/ug/fminbnd.html

## Slide 11: Matlab: создание функции для одномерной оптимизации
Функция вычисления концентрации энергии в заданном радиусе (см.л.р.№2)
  результат в % (от 0 до 100)
    % вычисление концентрации энергии ФРТ (в %) в заданном радиусе
    % x,y – массивы координат
    % PSF - массив значений ФРТ
    % r - радиус
    function EnergyInRadius=EnergyInRadius(x, y, PSF, r)
    …
Задача – найти радиус заданной концентрации энергии (например 83.8%)
  , оценочная функция
  у оценочной функции только один параметр, остальные не меняются
    % Функция перевызывает значения с параметрами
    EnergyInRadius_r = @(r) abs(EnergyInRadius(x,y,PSF,r)-83.8);

## Slide 12: Matlab: параметры fminbnd
Параметры оптимизации options
options = optimset(‘MaxIter’,’50’, 'Display','iter’);
x = fminbnd(fun,x1,x2,options);
или
x=fminbnd(@EnergyInRadius_r,0,x_max, optimset('TolX',1e-3));
  'TolX' – точность, после которой прекращаются вычисления (по умолчанию 10e-4)
  MaxIter – максимальное количество итераций (по умолчанию 500)
  'Display','iter’ – отображать результаты каждой итерации

## Slide 13: Matlab: результаты fminbnd
x = fminbnd(…)
[x,fval] = fminbnd(…)
[x,fval,exitflag,output] = fminbnd(…)
  fval – значение минимизируемой функции при найденных параметрах
  exitflag - описывает выходное условие
  output – структура с информацией о процессе оптимизации.
  Пример:
    Optimization terminated:
    the current x satisfies the termination criteria using OPTIONS.TolX of 1.000000e-03
    x = 0.610312638376432
    fval = 0.017517745294839
    exitflag = 1
    output = struct with fields:
    iterations: 12
    funcCount: 13
    algorithm: 'golden section search, parabolic interpolation'
    message: '...'

## Slide 14: Отчет (часть 1)
Функции:
  вычисление концентрации энергии ФРТ (в %) в заданном радиусе function EnergyInRadius=EnergyInRadius(x, y, PSF, r)
  оценочная функция EnergyInRadius_r = @(r) abs(EnergyInRadius(x,y,PSF,r)-83.8);
  метод половинного деления
    % вычисляет радиус ФРТ, в котором содержится требуемый % энергии
    function EnergyFindR=EnergyFindR(x, y, PSF, dx, Energy)
Результаты:
  Исходные данные
  Радиус и энергия методом половинного деления
  Радиус и энергия методом fminbnd
  Результаты каждой итерации fminbnd

## Slide 15: Matlab: многомерная оптимизация fminsearch
Поиск минимум функции нескольких переменных
x = fminsearch(fun, x0)
x = fminsearch(fun, x0, options)
[x,fval] = fminsearch(…)
[x,fval,exitflag,output] = fminsearch(…)
  fun – функция (@Lens_m)
  x0=[100, -100] - начальные значения параметров
  options – настроечные параметры оптимизации
Например: x= fminsearch(@Lens_m, x0, options);
  x(1) – найденный параметр 1
  x(2) – найденный параметр 2
  https://docs.exponenta.ru/optim/ug/fminsearch.html

## Slide 16: Matlab: вычисление фокусного расстояния склейки
    % фокусное расстояние склейки
    % r1,r2,r3 - радиусы (не 0!!!)
    % d1,d2 - осевые расстояния, n1,n2 - показатели преломления
    function Lens=Lens(r1, r2, r3, d1, d2, n1, n2)
    R1=[ 1 0;
    -1/r1*(n1-1) 1];
    R2=[ 1 0;
    -1/r2*(n2-n1) 1];
    R3=[ 1 0;
    -1/r3*(1-n2) 1];
    D1=[1 d1/n1;
    0 1];
    D2=[1 d2/n2;
    0 1];
    G=R1*D1*R2*D2*R3;
    Lens =-1/G(2,1); % f’
    Электронный учебник "Основы оптики". Глава 6. Матричная теория Гауссовой оптики. Приложение П2. Вычисление и отображение параксиальных характеристик при помощи матричной оптики.
Отдельный m-файл:
% Функция перевызывает значения с параметрами
% x - массив искомых параметров
function Lens_m=Lens_m(x)
f_=100;
r1=x(1);
r2=-1000;
r3=x(2);
d1=7;
d2=5;
n1=1.5;
n2=1.6;
Lens_m = abs(Lens(r1,r2,r3,d1,d2,n1,n2)-f_);

## Slide 17: Matlab: условная многомерная оптимизация fmincon
Поиск минимум функции нескольких переменных с учетом ограничений
x = fmincon(fun, x0)
x = fmincon(fun, x0, A,b, Aeq,beq, lb,ub, nonlcon, options)
  fun – функция (@Lens_m)
  x0=[100, -100] - начальные значения параметров
  ограничения
    последовательность параметров должны быть соблюдена, неиспользуемые можно задавать как []
  options – настроечные параметры оптимизации
Например: x=fmincon(@Lens_m, x0, [],[], [],[], [],[], [], options);
  x(1) – найденный параметр 1
  x(2) – найденный параметр 2
  https://docs.exponenta.ru/optim/ug/fmincon.html

## Slide 18: Matlab: ограничения fmincon
x = fmincon(fun, x0, A,b, Aeq,beq, lb,ub)
  (A - матрица, b – вектор)
  (Aeg - матрица, beq – вектор)
  (вектора)
Например:
lb=[0, -Inf];
ub=[15, Inf];
x = fmincon(fun, x0, [],[], [],[], lb,ub);

## Slide 19: Matlab: нелинейные ограничения fmincon
x = fmincon(fun, x0, A,b, Aeq,beq, lb,ub, nonlcon)
  nonlcon – нелинейные ограничения в виде функции (@Lens_lim)
  , - вектора, возвращаются функцией nonlcon
Например:
  Функция ограничивает радиусы линзы :
  Оптимизация
x = fmincon(fun, x0, [],[], [],[], [],[], @Lens_lim)
Отдельный m-файл:
% функция нелинейных ограничений
function [c,ceq] = Lens_lim(x)
c = 10-abs(x);
ceq = [];
c(1)=20-abs(x(1));
c(2)=-1;

## Slide 20: Matlab: результаты fmincon
x = fmincon(…)
[x,fval] = fmincon(…)
[x,fval,exitflag,output] = fmincon(…)
  output – структура с информацией о процессе оптимизации.
  Пример:
    Local minimum possible. Constraints satisfied.
    fmincon stopped because the size of the current step is less than the value of the step size tolerance and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.
    output = struct with fields:
    iterations: 20
    funcCount: 84
    constrviolation: 0
    stepsize: 9.795886551133715e-07
    algorithm: 'interior-point'
    firstorderopt: 0.145070318136801
    cgiterations: 10
    message: ...
    bestfeasible: [1×1 struct]

## Slide 21: Matlab: параметры fmincon
options=optimoptions('fmincon’, 'TolX',1e-5, 'Display','iter’, 'Algorithm','sqp’)
x = fmincon(fun, x0, A,b, Aeq,beq, lb,ub, nonlcon, options)
  'TolX',1e-5 – точность, после которой прекращаются вычисления
  'Algorithm','sqp’ – алгоритм оптимизации
  'Display','iter’ – отображать результаты каждой итерации

## Slide 22: Отчет (часть 2)
Функции:
  вычисление фокусного расстояния склейки function Lens=Lens(r1, r2, r3, d1, d2, n1, n2)
  оценочная функция function Lens_m=Lens_m(x)
  функция нелинейных ограничений function [c,ceq] = Lens_lim(x)
Результаты:
  Исходные данные
  Найденные параметры
  Первоначальное фокусное расстояние (стартовая точка)
  Итоговое фокусное расстояние
  Результаты каждой итерации fmincon